## Slide 1
單位：國立勤益科技大學資訊管理系
作者：張定原(Chang, Ting-Yuan)
翁政雄(Weng, Cheng-Hsiung)
呂育嘉(Lu, Yu-Jia)
第27屆國際資訊管理暨實務研討會
應用LSTM於再生能源發電預測-以太陽能為例

## Slide 2: 大綱
緒論
研究方法
實驗
結論
文獻探討

## Slide 3: 緒論

## Slide 4: 緒論-研究背景
臺灣電力系統
地理位置
集中式電網
再生能源-太陽能
日照強度
間歇性
不易預測
發展獨立式電網
不易調度
獨立式電網發展
  具有可調度性
  安全性
  準確的發電量
能源轉換
Notes: 我的研究背景有三個方向，第一台灣的電力系統、第二再生能源、第三獨立式電網發展
台灣電力系統，地理位置(台灣屬於海島型國家)、集中式電網(目前電力系統)、獨立式電網(目標)
獨立式電網發展，需要有準確的發電量、具有可調度性(乙地停電的話甲地可以馬上支援)、安全性(因為需要電力支援就必須保證在支援過程中不會漏電)
再生能源-太陽能，能源轉換(太陽能板轉換功率不同)、日照強度(早上、中午、下午)、間歇姓(雨天、陰天)、不易預測、不易調度

## Slide 5: 緒論-研究目的
協助台灣電力公司預先了解當日發電量，進而有效地進行電力調度。
運用機器學習的循環神經網路(RNN)、長短期記憶(LSTM)、多層長短期記憶(Stack LSTM)、雙向長短期記憶(Bi-LSTM)以上四個模型預測太陽能發電的發電量。
Notes: 因此總和以上問題，我的研究目的是協助台灣電力公司預先了解當日發電量，進而有效地進行電力調度。
運用機器學習(RNN)、(LSTM)、(Stack LSTM)、(Bi-LSTM)四個模型，預測太陽能發電的發電量。

## Slide 6: 文獻探討

## Slide 7: 文獻探討-(1/2)
循環神經網路(RNN)
是一種獨特類型的人工神經網路(ANN)，RNN模型具有記憶性(Rahman et al.,2021)。
此模型會根據前一個的單字預測已知系列中的下一個單字(Sivapriya et al.,2022)。
是時間序列分析中最重要的一種神經網路，但是容易出現梯度消失和爆炸的問題(Wang et al.,2022)。
長短期記憶(LSTM)
是RNN模型一個優秀變體，它解決了RNN模型在梯度反向傳播過程中產生的梯度消失與爆炸的問題(Yao,2018)。
適用於處理與時間序列與高維度資訊的相關的問題(Yao,2018)。
與RNN相比需要花較多的時間成本進行訓練(Wang et al.,2022)。
Notes: RNN是特殊的ANN，它具有記憶性，但是容易出現梯度消失和爆炸的問題
LSTM是RNN模型一個優秀變體解決了RNN梯度消失與爆炸的問題，但是需要花較多的時間成本進行訓練

## Slide 8: 文獻探討-(2/2)
多層長短期記憶(Stack LSTM)
是LSTM其中一種變體，它是由多個LSTM單元以垂直組裝而成的(Panja et al., 2022)。
此模型也被廣泛使用，為了對應更高維度的時間序列的數據(Li et al., 2020)。
具有多個隱藏層的深度神經網路，解決序列預測不穩定的問題(Zhang et al., 2020)。
雙向長短期記憶(Bi-LSTM)
是LSTM其中一種變體(Pattana-Anake & Joseph, 2021)。
此模型想法來自雙向RNN(Zhiyong et al., 2019)。
此模型與LSTM的不同之處在於，神經網路與過去和未來相連(Tuncera & Bolat, 2022)。
Notes: 這兩個模型他們都是LSTM的變形
Stack LSTM被應用在更高維度的時間序列數據中，它解決序列預測不穩定的問題
Bi-LSTM想法來是雙向RNN，與LSTM的不同之處在於神經網路與過去和未來相連

## Slide 9: 研究方法

## Slide 10: 循環神經網路 (Recurrent Neural Network, RNN)
RNN中的每個單元都有自己的隱藏狀態，它有著當前資料的上下文訊息，當向前移動到下一個單元時，來自前一個單元的隱藏狀態也會作為參考訊息被輸入並且包括在內，這使得每個單元可以知道前面資料中的訊息，此外由於這些單元共享相同的權重的原因，使得RNN可以通過增加或減少權重，以處理和預測任意序列資料(Jiang et al., 2021)。
Notes: 因為RNN具有記憶性，所以它有著當前資料的上下文訊息，此外RNN還有特點是全重共享
是輸入向量，是最終的輸出向量
tanh是一個激活函數，b為偏置向量，U、W為權重矩陣是隱藏狀態h和輸入x的參數，b、U、W他們會有相同的參數
因為RNN具有記憶性，所以它有著當前資料的上下文訊息，此外RNN還有特點是全重共享
x_t是輸入向量，h_t是最終的輸出向量
tanh是一個激活函數，b為偏置向量，U、W為權重矩陣是隱藏狀態h和輸入x的參數，b、U、W他們會有相同的參數

## Slide 11: 長短期記憶 (Long Short-Term Memory, LSTM)
LSTM增加了遺忘閥(Forget Gate)、輸入閥(Input Gate)和輸出閥(Output Gate)。在隱藏層運用這三個閥對歷史輸入、當前輸入和歷史輸出進行學習，從而實現記憶功能(Meng et al., 2021)。
遺忘閥會判斷後一個記憶單元的訊息，並選擇是否要遺忘此訊息(Meng et al., 2021)
輸入閥用於確定當前存儲單元狀態中存儲的訊息(Meng et al., 2021)
輸出閥影響當前狀態的輸出(Meng et al., 2021)
Notes: LSTM與RNN的不同之處是它彌補了RNN對於短期記憶不足的問題
另外LSTM增加了輸入筏、輸出筏、遺忘筏，這張圖片是它結構圖
是遺忘筏，它會判斷要不要遺忘或記憶訊息
是輸入閥，用於確定當前存儲單元狀態中存儲的信息
是輸出閥，影響當前狀態的輸出
Xt是輸入向量
、、分別是遺忘閥、輸入閥、輸出閥的權重矩陣
LSTM與RNN的不同之處是增加了輸入筏、輸出筏、遺忘筏，這張圖片是它結構圖
𝐶_(𝑡−1)是遺忘筏，它會判斷要不要遺忘或記憶訊息
𝐶_𝑡是輸入閥，用於確定當前存儲單元狀態中存儲的信息
ℎ_𝑡是輸出閥，影響當前狀態的輸出
Xt是輸入向量
𝑊_𝑓、𝑊_𝑖、𝑊_𝑜分別是遺忘閥、輸入閥、輸出閥的權重矩陣

## Slide 12: 多層長短期記憶 (Stack Long Short-Term Memory, Stack LSTM)
Stack LSTM的結構是由多個LSTM結合而成的模型(Singh et al., 2015)。
Du et al. (2017)提到Stack LSTM其公式與基本LSTM相同。
在某些情況下它比普通的LSTM有更好的效果更高的準確度(Pattana-Anake & Joseph, 2021)。
Notes: Stack LTSM它是由多個LSTM組合而成的，它的公式與LSTM相同，在某些情況它會比LSTM有更好的結果

## Slide 13: 雙向長短期記憶 (Bidirectional Long Short-Term Memory, Bi-LSTM)
Bi-LSTM進行訓練時是採用同時訓練兩個LSTM的邏輯進行訓練(Dandıl & Karaca, 2021)。
Bi-LSTM考慮輸入過去和未來的值，最後組合輸出，採用此方式對每一個數據，此外Bi-LSTM的學習會受到過去和未來數據的影響(Tuncera & Bolat, 2022)。
Notes: Bi-LSTM是採用兩個LSTM同時進行訓練的，它會考慮過去和未來的值，最後再輸出結果，灰色的LSTM是的是未來，綠色的指的是過去
、分別表示為隱藏層之間的相應權重
為遺忘閥(Forget Gate)、輸入閥(Input Gate)、為輸出閥(Output Gate)
Bi-LSTM是採用兩個LSTM同時進行訓練的，它會考慮過去和未來的值，最後再輸出結果，灰色的LSTM是的是未來，綠色的指的是過去
𝑊□(←┬ℎ )、𝑊□(←┬(ℎ ) )分別表示為隱藏層之間的相應權重
𝑓 ̅_𝑡為遺忘閥(Forget Gate)、(𝑖𝑛) ̅_𝑡 為輸入閥(Input Gate)、𝑜 ̅_𝑡為輸出閥(Output Gate)

## Slide 14: 實驗

## Slide 15: 資料集介紹
資料參考
  採用Khan et al.(2022)使用的太陽能資料集
資料網站
  Desert Knowledge Australia Solar Centre(澳大利亞沙漠知識太陽能中心, DKSC)
資料集地點
  Alice Springs, Australia(澳大利亞愛麗絲泉)
資料集名稱
  1A Trina 10.5kW mono-Si Dual 2009
資料集時間
  2014年至2021年
資料集記錄型態
  每五分鐘記錄一次數據
資料筆數
  八十三萬四千一百九十九筆(7:3)
資料集特徵
  九個自變數X和一個應變數Y
Notes: 本研究的資料集是參考Khan等學者使用的資料集
資料集出至於DKSC，收集地點在澳大利亞 採用得期間是2014年至2021年，並以每五分鐘做一次紀錄
資料集共有八十三萬四千一百九十九筆，本研究用70%訓練，30%測試

## Slide 16: 評估指標
平均絕對誤差(MAE)
R平方()
均方誤差(MSE)
均方根誤差(RMSE)
Notes: 我們從相關文獻發現RNN、LSTM常用的指標有這四個，MAE、R平方、MSE、RMSE
另外代表實際輸出，代表預測值
MAE、MAE、RMSE它們的計算方式為實際值減去預測值，最後的值都是越小越好，表示模型與實際值誤差越小
R平方它的數值會介於0~1之間，越接近1表示模型擬合效果越好，表示因變量中可由自變量解釋的方差比例
實驗使用到四個評估指標，MAE、R平方、MSE、RMSE，另外𝑦_𝑖代表實際輸出，𝑦_𝑖^~代表預測值
MAE、MAE、RMSE它們的計算方式為實際值減去預測值，最後的值都是越小越好，表示模型與實際值誤差越小
R平方它的數值會介於0~1之間，越接近1表示模型擬合效果越好，表示因變量中可由自變量解釋的方差比例

## Slide 17: 實驗結果-(1/5)
循環神經網路(RNN)的結構及參數設定如下:
單層RNN
設置50個神經元
輸出層使用1個神經元
訓練模型迭代為150
批次大小為2000
長短期記憶模型(LSTM)的結構及參數設定如下:
單層LSTM，
設置150個神經元
輸出層採用1個神經元
訓練模型迭代為100
批次大小為2000
Notes: 本研究將參數設定在一短區間內，經過多次測試後所發現模型的最佳配置
RNN與LSTM相同的部分為單一一層，輸出成使用一個神經元，批次大小為2000
RNN設置50個神經元與150的跌代
LSTM設置150個神經元與100的跌代

## Slide 18: 實驗結果-(2/5)
多層長短期記憶模型(Stack LSTM)的結構及參數設定如下:
使用兩層LSTM
第一層LSTM設置150個神經元
第二層LSTM設置50個神經元
輸出層採用1個神經元
訓練模型迭代為150
批次大小為500
雙向長短期記憶模型(Bi-LSTM)的結構及參數設定如下:
使用單層雙向LSTM
設置50個神經元
輸出層採用1個神經元
訓練模型迭代為150
批次大小為500
Notes: Stack LSTM與Bi-LSTM相同的部分為輸出成使用一個神經元，跌代為150，批次大小為500
Stack LSTM第一層LSTM用150個神經元，第二層用50個神經元
Bi-LSTM採用單層雙向LSTM，設置50個神經元

## Slide 19: 實驗結果-(3/5)
循環神經網路(RNN)
長短期記憶(LSTM)
Notes: 這張圖主要是要讓我們判斷模型是否有over fitting 與 under fitting
這邊是模型的訓練圖，他們都是MAE的數值，橘色的憲表示測試結果，藍色的憲表示訓練結果，可以看到訓練用多次越接近平穩。

## Slide 20: 實驗結果-(4/5)
多層長短期記憶(Stack LSTM)
雙向長短期記憶(Bi-LSTM)

## Slide 21: 實驗結果-(5/5)
太陽能發電評估指標之比較 |  |  |  | 
方法 | RMSE | MSE | MAE | 
RNN | 0.857 | 0.735 | 0.267 | 0.911
LSTM | 0.853 | 0.728 | 0.275 | 0.912
Stack LSTM | 0.841 | 0.708 | 0.257 | 0.914
Bi-LSTM | 0.850 | 0.722 | 0.247 | 0.912
太陽能發電評估指標之比較 |  |  |  | 
方法 | RMSE | MSE | MAE | 
RNN | 0.857 | 0.735 | 0.267 | 0.911
LSTM | 0.853 | 0.728 | 0.275 | 0.912
Stack LSTM | 0.841 | 0.708 | 0.257 | 0.914
Bi-LSTM | 0.850 | 0.722 | 0.247 | 0.912
Notes: 這張表格可以看到所有模型訓練過30次之後的平均評估指標的結果，可以看到最好的為Stack LSTM，其次為Bi-LSTM

## Slide 22: 結論

## Slide 23: 結論
本研究運用四種模型長短期記憶(LSTM)、多層長短期記憶(Stack LSTM)、雙向長短期記憶(Bi-LSTM)與循環神經網路(RNN)於太陽能發電預測。實驗結果顯示：三個模型(LSTM, Stack LSTM及 Bi-LSTM)皆比循環神經網路(RNN)擁有更高的準確率，其中又以多層長短期記憶(Stack LSTM)為表現最好。其中，RMSE、MSE、MAE各別減少了0.016、0.027、0.010，則增加了0.003，另外其次為雙向長短期記憶(Bi-LSTM)，最後為長短期記憶(LSTM)。
未來研究方面，本研究希望能取得更多再生能源的數據集驗證模型的可靠性，除此之外，也希望能結合其他深度學習技術讓現有的預測模型更加準確。
Notes: 本研究最後的實驗結果有符合先前的研究結果
1.LSTM的模型皆比RNN有更高的準確率，且Stack LSTM的結果最好，RMSE、MSE、MAE各別減少了0.016、0.027、0.010，則增加了0.003，再來為Bi-LSTM，
2.未來希望可以拿到更多的再生能源資料集，以驗證模型的可靠性，也希望結合其他深度學習技術，讓預測更加準確
1.LSTM的模型皆比RNN有更高的準確率，且Stack LSTM的結果最好，RMSE、MSE、MAE各別減少了0.016、0.027、0.010，R^2則增加了0.003，再來為Bi-LSTM
2.未來希望可以拿到更多的再生能源資料集，以驗證模型的可靠性，也希望結合其他深度學習技術，讓預測更加準確

## Slide 24: Thank You

## Slide 26: 評估指標
Karunasingha, D. S. K. (2022). Root mean square error or mean absolute error? Use their ratio as well. Information Sciences, 585, 609-629.
Wood, D. A. (2020). Country-wide German hourly wind power dataset mined to provide insight to predictions and forecasts with optimized data-matching machine learning. Renewable Energy Focus, 34, 69-90.
Lai, J. P., Chang, Y. M., Chen, C. H., & Pai, P. F. (2020). A Survey of Machine Learning Models in Renewable Energy Predictions. Applied Sciences, 10(17), 5975.
Ser, J. D., Casillas-Perez, D., Cornejo-Bueno, L., Prieto-Godino, L., Sanz-Justo, J., Casanova-Mateo, C., & Salcedo-Sanz, S. (2022). Randomization-based machine learning in renewable energy prediction problems: Critical literature review, new results and perspectives. Applied Soft Computing, 118, 108526.

## Slide 27: 評估指標
Lai, J. P., Chang, Y. M., Chen, C. H., & Pai, P. F. (2020). A Survey of Machine Learning Models in Renewable Energy Predictions. Applied Sciences, 10(17), 5975.
平均絕對誤差(MAE)、平均絕對百分比誤差(MAPE)與均方根誤差(RMSE)是最常用的三種測量模型的方法(Lai et al., 2020)。
Ser, J. D., Casillas-Perez, D., Cornejo-Bueno, L., Prieto-Godino, L., Sanz-Justo, J., Casanova-Mateo, C., & Salcedo-Sanz, S. (2022). Randomization-based machine learning in renewable energy prediction problems: Critical literature review, new results and perspectives. Applied Soft Computing, 118, 108526.
平均偏差誤差(MBE)、平均絕對誤差(MAE)、均方根誤差(RMSE)與R平方()這些是廣泛使用於衡量回歸模型性能的指標(Ser et al., 2022)。

## Slide 28: 評估指標
Karunasingha, D. S. K. (2022). Root mean square error or mean absolute error? Use their ratio as well. Information Sciences, 585, 609-629.
均方根誤差(RMSE)和平均絕對誤差(MAE)是多種學科領域中所使用的兩種絕對誤差度量標準，例如機器學習、數據挖掘、時間序列分析、地球科學、大氣科學與生物科學等，這些指標主要用於擬合模型、驗證模型、模型比較和評估預測結果(Karunasingha, 2022)。
Wood, D. A. (2020). Country-wide German hourly wind power dataset mined to provide insight to predictions and forecasts with optimized data-matching machine learning. Renewable Energy Focus, 34, 69-90.
均方誤差(MSE)、R平方(與均方根誤差(RMSE)等這些度量標準經常應用於許多機器學習的效能評估 (Wood, 2020)。